## Slide 1: 全体構造
<number>

## Slide 2: プロジェクトの準備
<number>
新規プロジェクトの作成
  プロジェクトの種類：”VisualC#”
  テンプレート：”Windowsアプリケーション”
多言語化
  各フォームのLanguageは、（規定）を英語とし、別途「日本語（日本）」に日本語リソースを追加する
リソースフォルダの作成
  「リソース」フォルダを作成し、DTXC.ico を格納
プロジェクトプロパティの設定
  リソース＞規定のアイコン：”コード\99.リソース\DTXC.ico”
関連プロジェクトの追加
  FDK
  依存関係
    DTXCreator → FDK.dll → SoundDecoder.dll

## Slide 3: メインフォーム・主なGUI構造（１）
<number>
formメインフォーム
1. statusStripステータスバー
3. toolStripツールバー
2. menuStripメニューバー
5. splitContainerタブと譜面を分割
Panel1
Panel2
tabControl情報パネル
pixtureBox譜面画像
hScrollBar譜面用水平スクロールバー
tabPage基本情報
tabPageWAV
tabPageBMP
tabPageAVI
tabPage自由入力
4. vScrollBar譜面用垂直スクロールバー
※番号はメインフォームへの追加順。
譜面用スクロールバーは、垂直と水平で所属する親コンテナが異なるので注意！

## Slide 4: メインフォーム・主なGUI構造（２）
<number>
statusStripステータスバー
menuStripメニューバー
  一部のアイテムはチェックボックスを持つ（CheckOnClick が True）
toolStripツールバー
  ボタン、Comboボックス（DropDownListスタイル）
vScrollBar譜面用垂直スクロールバー
  Dock: “Right”
splitContainerタブと譜面を分割
  Panel1はサイズ固定（FixedPanel）
  Panel2は手動で MouseWheel イベントを追加する （デザイナでは設定できないため）

## Slide 5: WAV/BMP/AVI リスト
<number>

## Slide 6: リストの構成
<number>
“仮想リスト”として構成
  VirtualMode: true
  VirtualListSize: 1295
  生成した ListViewItem はキャッシュで管理する
    { WAV番号, CWAVデータ } の組
表示形式
  詳細ビュー（View: Details）
  グリッド線あり（GridLines: true）
  選択時のサブアイテム強調あり（FullRowSelect: true）
選択、編集
  複数行選択は禁止（MultiSelect: false）
  ラベルの直接編集は不可（LabelEdit: true）→Undoするのが面倒
仮想リスト
{ #1, wav1 }
{ #2, wav2 }
{ #11, wav11 }
{ #100, wav100 }
[0] (WAV#1)
[1] (WAV#2)
[10] (WAV#11)
[99] (WAV#100)
キャッシュ
RetrieveVirtualItem
イベントで生成
WAV番号 = Index番号＋１
1～1295
0～1294
ListViewItem
CWAV

## Slide 7: WAVリスト
<number>
RetrieveVirtualItem
tCWAVとListViewItemを生成して返す()
tWAVを検索または新規作成して返す()
tWAV番号に対応する既存のListViewItemを検索して返す()
tサウンドプロパティを開いて編集する()
tUndoを実行する・CWAV()
tRedoを実行する・CWAV()
tプレビュー音を再生する()
tWAVリストにフォーカスを当てる()
tItemを選択する()
tItemを交換する()
tUndoを実行する・CItem交換組()
tRedoを実行する・CItem交換組()
MouseEnter
MouseClick
KeyPress (Enter)
DoubleClick
SelectedIndexChanged
Undo / Redo
行移動

## Slide 8: WAVリスト管理／提供サービス
<number>
ListViewItemを生成して返す
  RetrieveVirtualItemイベント
プレビュー音の再生
  MouseClickイベント
Item内容の編集
  KeyPressイベント（Enterのみ）、DoubleClickイベント
  サウンドプロパティを開いて内容を編集
Item内容のUndo/Redo（のデリゲートの提供）
  更新前に戻す／更新をやり直す
ドラッグ開始
  ItemDragイベント
  Item内容を持ってDoDragDrop()を呼び出す（D&D開始）
WAVリストにフォーカス取得
  MouseEnterイベント
  オートフォーカス時のみ
WAV/BMP/AVIの全部のSelectedIndexを同期
  SelectedIndexChangedイベント
Item を上下移動
  譜面内のチップの番号の置換を実施
Itemの上下移動のUndo/Redo （のデリゲートの提供）
  移動前に戻す／移動をやり直す

## Slide 9: 譜面
<number>

## Slide 10: クラス構成
<number>
C譜面管理
Cレーン
1
*
List<Cレーン>
C小節
1
*
Dictionary
<int n小節番号0～, C小節>
float
(#BPMzz:)
*
Dictionary
<int BPM番号1～1295, float>
Cチップ
1
*
List<Cチップ>
#WAVzz
#BMPzz
#AVIzz
Cメインフォーム

## Slide 11: 「カウント」と「グリッド」
<number>
カウント
  小節内の相対位置を、0～383 の数値で表す。
グリッド
  小節内の絶対位置を表す。
  通常は 0～191 で表すが、小節長倍率により最大値が変化する。 例： 小節長倍率 = 0.75 → 0～143
      ※スクロールバーの関係上、任意の位置をリニアにカウントできる必要があるため導入。

## Slide 12: 譜面画像（PictureBox)と水平スクロールバー
<number>
PictureBox
可視領域
Minimum: 0
Maximum: PicBox.Width-1
SmallChange = 5
LargeChange = Panel2.Width
(0, 0)
(-(Panel2.Width – PicBox.Width), 0)
水平スクロールバーとPicBoxは
連動してない
→バーの位置にあわせてPicBoxの
表示位置を手動で移動させること
PicBoxの高さは
常にPanel2.Height
に一致

## Slide 13: 譜面座標空間
<number>
(0,0)
x: 増加
y: 増加
小節00
小節01
小節02
小節03
小節04
可視領域
サイズはPanel2と同じ（ドット）
PictureBox
高さは可視領域と同じ
譜面.n現在の譜面表示下辺の
譜面先頭からの位置grid
※描画はドットを単位とするが、
これ↑はgridなので注意。
小節の先頭位置
小節の末尾位置
可視領域の
先頭位置
可視領域の
末尾位置
PicBox内描画領域

## Slide 14: 水平スクロール
<number>
○ Panel2のサイズが
変更されたとき
○ 水平スクロールバーの
つまみが変更されたとき
譜面管理者
（t水平スクロールバーと譜面パネルの左右位置の調整()）
・ PicBox譜面パネルの幅dot
・ Panel2の幅dot
・ 水平スクロールバーのつまみ位置（Value）
の３つの値の現状を調査し、
・水平スクロールの調整
・Enable/Disableの決定
・値域を正しいサイズへ
・つまみを正しい位置へ
・譜面パネルの左右移動
・可視領域に対するスクロール
を行う。

## Slide 15: 垂直スクロール
<number>
○ MouseWheel がまわされたとき → つまみを移動する
○ PageUp/Down が押下されたとき → つまみを移動する
○ ドラッグ選択中に画面上下端にきたとき → つまみを移動する
○ Panel2のサイズが変更されたとき
○ 垂直スクロールバーのつまみが移動されたとき
・ 全譜面の高さdot
・ Panel2の高さdot
・ 垂直スクロールバーのつまみ位置（Value）
の３つの値の現状を調査し、
・垂直スクロールの調整
・Enable/Disableの決定
・値域を正しいサイズへ
・つまみを正しい位置へ
・譜面パネルの可視領域の移動
（譜面管理. n現在の譜面表示下辺の譜面先頭からの位置grid）
を行う。
譜面管理者
（t垂直スクロールバーと譜面可視領域の上下位置の調整()）

## Slide 16: ギター／ベースレーン
<number>
ボイスレーン
  発声するWAVを指定
  チップの配置
    パターンチップが空の箇所にボイスチップを配置すると、パターンレーンにはオープンチップが配置される
  チップの移動
    パターンレーンへは移動不可
    その他（ドラム等）はOK
  チップの削除
    ボイスチップを削除しても、同位置のパターンチップは削除されない
パターンレーン
  パターンのみ指定
  チップの配置
    RGBパターンを置くと同時に、ボイスレーンへもチップを配置する
    Ctrl＋クリックで、オープンチップを配置する。RGBチップがあるところへ配置すると、RGBチップは消えてオープンチップだけになる。
    オープンチップのあるところへRGBチップを配置すると、オープンチップは消えてRGBチップのみ配置される。
  チップの移動
    どこでもOK
    ボイスレーンにチップのない場所へ移動したとき → 移動前のボイスと同じチップを移動先のボイスレーンへ自動配置する
  チップの削除
    パターンチップが全部削除されても、同位置のボイスチップは消えない
レーン割付チップ
  パターンレーンでは機能しない。ボイスレーンでは機能する。
0 1
open
0 2
0 3
0 4
0 5
0 6
GtR
GtG
GtB
GtV
ボイス
レーン
パターン
レーン
RGBチップの番号は
01固定とする
Openチップの場合：
Rレーンに02チップ
を置く（G/Bレーン
には何も置かない）

## Slide 17: 選択モード
<number>
ドラッグの実装
  MouseDown / MouseMove をつかう。
1. 範囲選択
  範囲選択ドラッグ開始
    MouseDownで、「チップのない空間」または「確定選択されてないチップ」上で発生した場合に実行
    「b範囲選択のためにドラッグ中」を ON にする
  範囲選択ドラッグ継続
    MouseMove で、「b範囲選択のためにドラッグ中がON」かつ「e.Button が Left」の場合に実行
  範囲選択ドラッグ終了
    MouseMove で、 「b範囲選択のためにドラッグ中がON」かつ「e.Button が None（ボタンが離された）」の場合に実行
    「b範囲選択のためにドラッグ中」を OFF にする
2. 選択チップの移動
  移動ドラッグ開始
    MouseDown で、「確定選択されたチップ」上かつ「Ctrlが押下されてない」場合に実行
    「b移動のためにドラッグ中」を ON にする
  移動ドラッグ継続
    MouseMove で、「b移動のためにドラッグ中がON」かつ「e.Button が Left」の場合に実行
  移動ドラッグ終了
    MouseMove で、「b移動のためにドラッグ中がON」かつ「e.Button が None（ボタンが離された）」の場合に実行
    「b移動のためにドラッグ中」を OFF にする
3. 選択チップの選択解除
    MouseDown で、「確定選択されたチップ」上かつ「Ctrlが押下されている」場合に実行
    チップの「b確定選択中」を OFF にする
    MouseMove では何もしない

## Slide 18: Undo / Redo
<number>

## Slide 19: Undo・Redo (1) 静的構造
<number>
class CUndoRedoセル仮想
  所有者ID
  所有権の有無()
  所有権の放棄()
  abstract Undoを実行する()
  abstract Redoを実行する()
class CUndoRedoセル<T>
    CUndoRedoセル仮想 から派生
  T 変更前の値
  T 変更後の値
  Undoデリゲート<T>()
  Redoデリゲート<T>()
  override Undoを実行する()
  override Redoを実行する()
class CUndoRedoリスト
  List<CUndoRedoセル仮想>
  次にセルが追加される位置（0～）
  現在の総セル数
  Undo可能な回数
  Redo可能な回数
  空にする()
  セルを追加する()
  Undoするセルを取得して返す
  Undoするセルを取得して返す・見るだけ
  Redoするセルを取得して返す
0
1
2
4
5
リスト成長方向
CUndoRedoリスト
▲ 次にセルが追加
される位置（＝４）
Undo可能な
回数（＝４）
Redo可能な
回数（＝２）
3
現在のUndo ▲
対象セル
例：６つの作業を行い、２回Undoした状態
CUndoRedoセル仮想
CUndoRedoセル仮想
CUndoRedoセル<string>
CUndoRedoセル<int>
CUndoRedoリスト
1
*
現在の総セル数（＝６）

## Slide 20: Undo・Redo (2) 動的構造・テキストBOXの例
<number>
値の変更
（TextChangedイベント）
最新のセルの
所有者が自分？
最新のセル内の
“変更後の値”を
現在の値に更新
セルを新規追加；
“変更前の値” ＝ 以前の値
“変更後の値” ＝ 現在の値
所有者 ＝ テキストBOX
Yes
No
アイドル状態
アイドル状態
フォーカスロスト
（Leaveイベント）
最新のセルの
所有権を放棄
現在の値を
以前の値として記録
“Undo/Redo直後”？
（この変更はRedo/Undoしたことによるもの？）
Yes
No
Undo / Redo 実行
（ボタン押下イベント）
“Undo/Redo直後”
＝ true に設定
テキストBOXの値を変更
“Undo/Redo直後”
＝ false に設定
“最新のセル” ＝
次に Undo する予定となっているセル
0
1
2
4
5
CUndoRedoList
3
これ↓
こっちじゃない↑
Redo待ちセルをすべて削除
0
1
2
4
5
CUndoRedoList
3
削除
追加

## Slide 21: Undo・Redo (3) プログラムからの値の更新
<number>
DTX読み込み時など、プログラムから textBox などの値を変更する場合は、bUndo/Redo直後のフラグを立ててから更新する。
  そうすると、新しくUndo/Redoセルを作成することはない。